Exercice 1
La masse de la voiture est de 640 [kg].
a)	Calculez l'intensité de la force de pesanteur.
b)	Représentez cette force sur le croquis en respectant
l'échelle : 1,00 [cm]  2'000 [N]
Horizontale

Exercice 2
Dessinez toutes les forces qui agissent sur la boule noire de 1,50 [kg] dans les 4 situations suivantes :
Echelle : 1,00 [cm]  10,0 [N]

a)	La boule tombe en chute libre.

 Plafond

b)	La boule est immobile, retenue par un fil.

 Sol
c)	La boule est immobile sur le sol.

d)	La boule est immobile,
retenue par deux fils.

Exercice 3
Soient les 2 masses m1 et m2 reliées par une corde, et suspendues au moyen d'une poulie, comme ci‑contre.

 m1

 m2

Le système est à l'équilibre et masse m1 vaut 0,357 kg. Déterminez la masse m2 .

Exercice 4

 Plafond
Une boule noire de 3,00 [kg] est retenue immobile par le système suivant composé de 3 poulies grises un fil et une brique noire qui fait contre poids.
Les masses des poulies sont négligeables.
a)	Quelle est la tension dans le fil ?
b)	Quelle est la masse de la brique noire ?

Exercice 5
Pour chacun des trois montages ci-dessous, déterminez la force indiquée par les dynamomètres.
Les masses suspendues sont toutes de 2,70 [kg].
Les masses des dynamomètres sont négligeables. Ils ne sont pas identiques !
Les ronds avec un disque noir au milieu sont des poulies.

situation 2)

situation 1)

situation 3)