1.	La formule de Torricelli est utile.

V_2^2 = V_1^2 + 2 cdot a cdot (x_2 - x_1) , donc
x_2 = {V_2^2 - V_1^2} over { 2 cdot a} = {0 - 55,6^2} over {2 cdot (-9,81)} = 157 `[m]
La hauteur théorique du jet d'eau est de 157 mètres.
En réalité, le vent et surtout l'eau qui retombe,
font que la hauteur réelle est plus petite.

2.	Le choix du sens de l’axe ne doit pas modifier les résultats. Afin de démontrer cela, résolvons cet exercice pour deux choix différents de l’axe x.

1er choix : l’axe x est dirigé vers le bas / a) Ne connaissant pas t2, la formule de Torricelli est adaptée à ce problème. / V_2^2 = V_1^2 + 2 cdot a cdot (x_2 - x_1) , avec a = g. / V_2^2 = 2 cdot 9,81 cdot 55 = 1079 `[m^2 / s^2] . / La vitesse à laquelle la pierre heurte le sol est : / V_2 = 32,8 `[m / s] = 118 [km / h] . / b) L'équation horaire de la pierre est : / x_2 = {1 over 2} cdot g cdot t_2^2 , car x1 = 0 [m] et V1 = 0 [m/s] / Donc t_2 = sqrt{{2 cdot x_2} over g } = sqrt{{2 cdot 55,0} over 9,81 } = 3,35 [s] est le temps pris par la pierre pour atteindre le sol. / Vérification : / V_2 = 9,81 cdot 3,35 = 32,8 [m/s] , on retrouve le résultat du point a). / x2 = 55 [m] / t2 = ? [s] / V2 = ? [m/s] / x1 = 0 [m] / t1 = 0 [s] / V1 = 0 [m/s] / a = g =  9,81 [m/s2] / x2 = 0 [m] / t2 = ? [s] / V2 = ? [m/s] / x1 = 55 [m] / t1 = 0 [s] / V1 = 0 [m/s] / a = g = 9,81 [m/s2]	2ème choix : l’axe x est dirigé vers le haut / a) Ne connaissant pas t2, la formule de Torricelli est adaptée à ce problème. / V_2^2 = V_1^2 + 2 cdot a cdot (x_2 - x_1) , avec a = –g. / V_2^2 = 2 cdot (-9,81) cdot (0 - 55) = 1079 `[m^2 / s^2] / La vitesse à laquelle la pierre heurte le sol est : / V_2 = -32,8 `[m / s] = -118 [km / h] . / Le signe négatif signifie que le sens de la vitesse est opposé à celui du sens de l'axe. / b) L'équation horaire de la pierre est : / x_2 = x_1 + {1 over 2} cdot a cdot t_2^2 , car V1 = 0 [m/s] / Donc t_2 = sqrt{{2 cdot (x_2 - x_1)} over (-g) } = sqrt{{2 cdot (0 - 55,0)} over (-9,81) } = 3,35 [s] est le temps pris par la pierre pour atteindre le sol. / Vérification : / V_2 = 9,81 cdot 3,35 = 32,8 [m/s] , on retrouve le résultat du point a). / x1 = 0 [m] / t1 = 0 [s] / V1 = 200 [km/h] = 55,6 [m/s] / Point "1" / x2 = ? [m] / t2 = ? [s] / V2 = 0 [m/s] / a= g / Point "2"

Il semble que pour ce problème, le choix de l'axe fait dans la colonne de gauche simplifie les calculs, mais les deux choix donnent les même résultats.

c) / d) / 0 1 2 3 3,35 / 10 / x [m] / 55 / t [s] / 0 / 20 / 30 / 40 / 50 / 0 3 6 9 11,2 = 3,352 / 10 / t2 [s2] / x [m] / 0 / 20 / 30 / 40 / 50 / 55 / t2 [s2] / 0 3 6 9 11,2 = 3,352 / 10 / x [m] / 20 / 30 / 40 / 50 / 55 / 0 / t [s] / 0 1 2 3 3,35 / 50 / 10 / x [m] / 55 / 60 / 0 / 20 / 30 / 40	c) / d)

3.	Posons pour ce problème l’axe x ainsi :

x1 = 0 [m]
 t1 = 0 [s]
V1 = ? [m/s]
Point "1"
Point "2"
x2 = 60 [m]
 t2 = ? [s]
V2 = 0 [m/s]

a = g = 9,81 [m/s2]
Au retour :
x3 = 0 [m]
 t3 = ? [s]
V3 = ? [m/s]
Le point "3" égale le point "1".

a)	t2 étant inconnu, Torricelli est adapté à ce problème.
V_2^2 = V_1^2 + 2 cdot a cdot (x_2 - x_1) , donc :

V_1^2 = V_2^2 - 2 cdot (-g) cdot (x_2 - x_1) = 0 - 2 cdot (-9,81 `[m/s^2]) cdot (60,0 `[m] - 0 `[m]) = 1177 `[m^2/s^2]
V1 = 34,3 [m/s] = 123,5 [km/h]
La balle a été lancée avec une vitesse initiale de 123,5 [km/h] pour arriver à une hauteur de 60 mètres, en négligeant les frottements.
b)	Le temps de montée peut maintenant se calculer avec : V_2 = V_1 + g cdot (t_2 - t_1) .
Donc : 0 = 34,3 `[m/s] - 9,81 `[m/s^2] cdot t_2
Le temps de montée est de : t_2 = {34,3 `[m/s]} over {9,81 `[m/s^2]} = 3,50 `[s] .

c)	De nouveau, le temps de chute t3  t2 est inconnu et Torricelli est utile.
V_3^2 = V_2^2 + 2 cdot (-g) cdot (x_3 - x_2) = 0 + 2 cdot (-9,81 `[m/s^2]) cdot (0 `[m] - 60,0 `[m]) = 1177 `[m^2/s^2]
V3 = –34,3 [m/s] = –123,5 [km/h] est la vitesse au sol.
Le signe négatif indique que le sens de la vitesse est opposé à celui de l'axe x.
Elle est en valeur absolue la même que la vitesse ascendante.
d)	Le temps de descente peut se calculer avec : V_3 = V_2 + a cdot (t_3 - t_2) .
Donc : 0 = 34,3 `[m/s] - 9,81 `[m/s^2] cdot (t_3 - t_2)
Le temps de descente est de : (t _3 -t_2) = {34,3 `[m/s]} over {9,81 `[m/s^2]} = 3,50 `[s] qui est le même que celui de montée.

Ex. 3, suite. Représentation graphique de la vitesse en fonction du temps :

V [m/s]
t1	t2	t3
V1

V2

V3

L’équation correspondant à ce graphique est :

V(t) = V_1 - g cdot t
t [s]

4.	x_2 `=` x_1 `+` V_1 cdot t_2 `+` {1 over 2} cdot a cdot t_2^2 ; x2 = x1 = le point de départ et d'arrivée.

a = g = 9,81[m/s2]
x1 = 0 [m]
 t1 = 0 [s]
V1 = ? [m/s]

x2 = 0 [m]
 t2 = 4 [s]
V2 = ? [m/s]
x_2 `=` x_1 `+` V_1 cdot t_2 `-` {1 over 2} cdot g cdot t_2^2 Seul V1 est inconnu.
x_2 `-` x_1 `+` {1 over 2} cdot g cdot t_2^2 `=` V_1 cdot t_2
V_1 `=` { x_2 `-` x_1 `+` {1 over 2} cdot g cdot t_2^2} over t_2
V_1 `=` { 0 `[m] `-` 0 `[m] `+` {1 over 2} cdot 9,81 [m/s^2] cdot (4 `[s])^2} over {4 `[ s]} `=` 19,6 `left[ m over s right] `=` 70,6 `left[ km over h right]
La vitesse initiale est de 70,6 [km/h]. La vitesse finale est la même mais dans l'autre sens soit 70,6 [km/h].
Le temps de montée peut se calculer ainsi : V_2 `=` V_1 `+` a cdot t_2 , donc t_2 `=` { V_haut `-` V_bas} over a `=` { 0 `-` 19,6 `[m/s]} over ( -9,81 `[m/s^2] ) `=` 2,00 `[ s]
Le temps de descente = 4,00 [s]  2,00 [s] = 2,00 [s] = le temps de montée !

5.	a) Sur la partie A, le mouvement est une chute libre :

x1 = 0 [m]
 t1 = 0 [s]
V1 = 0 [m/s]
x2 = 80 [m]
 t2 = ? [s]
V2 = ? [m/s]
x3 = 80,80 [m]
 t3 = ? [s]
V3 = 0 [m/s]

g = 9,81 [m/s2]

 a= ? [m/s2]
A
B
t2 est inconnu, donc Torricelli est utile :
V_2^2 `=` V_1^2 + 2 cdot g cdot (x_2 - x_1) `=` 2 cdot 9,81 cdot 80 `=` 1'569 `[ m^2 / s^2 ]
V2 = 39,6 [m/s]

b)	Sur la partie B, le mouvement subit un frottement.
Une décélération vient se soustraire à la gravité, il en
résulte une décélération totale 'a'.
t3 est inconnu, donc Torricelli est de nouveau utile :
V_3^2 `=` V_2^2 + 2 cdot a cdot (x_3 - x_2) , seul a est inconnu.
a `=` { V_3^2 `-` V_2^2} over { 2 cdot (x_3 - x_2)} `=` { 0 `-` 39,6^2} over { 2 cdot (80,80 - 80,00)} `=` -980 `[ m/s^2]
La distance de freinage est 100 fois plus petite que la distance d'accélération et on remarque que la décélération sur la partie B de freinage est 100 fois plus grande que l'accélération sur la partie A d'accélération !
On parle d'une décélération de "100 g". Cela signifie 100 fois l'accélération de la pesanteur.