Exercice 1 : Pas de dissipation donc I `=` P over S , c.f. cours.
Pour une sphère, S `=`4 %pi cdot r^2 , donc I `=` P over S `=` P over { 4 %pi cdot r^2 } => I est proportionnelle à 1 over r^2 .

Exercice 2 : S = 0,050 [m2], P = 1,0 [W].
a)	L'intensité sonore vaut : I `=` P over S `=` {1,0 `[W]} over {0,05 `[m^2]} `=` 20 `left[ W over m^2 right] .
b)	S'il n'y a pas de dissipation, la puissance est conservée, donc P2 = P .
S_2 `=` P_2 over I_2 `=` P over {0,1 `[ W/m^2] } `=` {1,0 `[W]} over {0,1 `[ W/m^2] } `=` 10 `[ m^2] . La surface d'une sphère vaut : S `=` 4 %pi cdot r^2 .
On a un hémisphère, soit une demi-sphère, donc 10 [m2] = 2  r22 ,
donc r2 = sqrt{10 over {2 %pi}} `=` 1,26 `[ m ] est la distance cherchée.

Exercice 3 : I = 700 [W/m2]

a)	P = I · S = 700 · 4 · (1,50·1011)2 = 2,0 · 1026 [W] est l'estimation de la puissance émise sous forme de rayonnement électromagnétique du Soleil.

b)	Selon la table CRM page 194 : PSoleil = 3,85 · 1026 [W] qui est plus grand que notre estimation !
I = 700 [W/m2] est la valeur moyenne au niveau du sol. Une partie importante de l'énergie est absorbée par l'atmosphère.

c)	Plumineuse = 8% · 150 = 12 [W].
P = I · S = I · 4  r2 => r = sqrt{P over {4 %pi cdot I}} `=` sqrt{12 over {4 %pi cdot 700}} `=` 3,7 cdot 10^-2 `[ m ] `=` 3,7 `[cm] . Ce calcul montre la très grande intensité lumiseuse du Soleil, comparée à celle d'une lampe.

Exercice 4 : bmin = 0 [dB] ; bmax = 120 [dB] ; air = 1,29 [kg/m3] et V = 343 [m/s].
I `=` p_o^2 over { %rho cdot V } , donc p_0 `=` sqrt{%rho cdot V cdot I }
a)	Pour bmin = 0 [dB], Imin = 1,0 × 10-12 [W/m²], donc
po = sqrt { 1,29 cdot 343 cdot 1 cdot 1,0 cdot 10^-12} = 2,10 × 10- 5 [Pa], proche de la valeur donnée dans le tableau de la théorie.

b)	Pour bmax = 120 [dB], Imax = 1,0 [W/m²], donc
po = sqrt { 1,29 cdot 343 cdot 1 cdot 1,0 } = 21 [Pa], proche de la valeur donnée dans le tableau de la théorie.
Comparons à la pression atmosphérique. patmosphérique = 1,0 [bar] = 1,0 · 105 [Pa].
Donc la variation de pression de 21 [Pa] correspond à 2,1 × 10–4 × Patmosphérique .
On sait aussi que %DELTA p = %rho cdot g cdot %DELTA h . Pour %rho = 1,29 `[ kg/m^3] et %DELTA p = 21 `[ Pa ] ,
cela donne : %DELTA h `=`1,66 `[ m] . Notre oreille est très sensible aux variations de pression si elles sont à des fréquences comprises entre 20 et 20'000 herz !

Exercice 5 : Prof = 60 [dB] et Élève = 40 [dB]
L'intensité sonore émise par le prof vaut : I_Prof `=` I_o cdot 10^{ %beta_Prof over 10 } `=` 1,0 cdot 10^-12 cdot 10^6 `=` 1,0 cdot 10^-6 `[ W/m^2 ]
L'intensité sonore émise par un élève vaut : I_Élève `=` I_o cdot 10^{ %beta_Prof over 10 } `=` 1,0 cdot 10^-12 cdot 10^4 `=` 1,0 cdot 10^-8 `[ W/m^2 ]
Elle est 100 fois plus faible que celle du prof, il faut donc environ 100 élèves pour couvrir la voix du prof. Une réponse plus précise dépendrait de la position où l'on se place et de ce que signifie „couvrir la voix du prof.“.

Exercice 6 : r1 = 5,0 [m] ; P = 1,5 [W], pas d'amortissement et un hémisphère (=une demi-sphère).
a)	L'intensité diminue de moitié, donc I2 = 0,5 · I1 Dr = ?
I `=` P over S et P2 = P1, donc S_2 `=` P_2 over I_2 `=` P_1 over I_2 `=` I_1 cdot S_1 over I_2 `=` S_1 over 0,5 .
En terme de rayon, cela donne : r_2^2 `=` r_1^2 cdot 2 , donc r_2 `=` sqrt(2) cdot r_1 `=` 7,07 `[ m] .
Il faut s'éloigner de 7,07 – 5,0 = 2,07 mètres.
L'intensité sonore en [W/m²] a diminué de moitié.
En décibels, elle a diminué de 10 cdot log( 2 ) = 3,01 décibels.
Il est connu en électronique et en acoustique qu'une diminution de 3 décibels correspond à diviser par 2 l'intensité sonore.
Chaque fois que l'on multiplie la distance par 2, l'intensité sonore diminue d'environ 6 [dB].
(6 [dB] car la distance intervient au carré. Doubler la distance quadruple la surface. 10 × log(4) = 6)

b)	L'intensité sonore du son à 5,0 mètres de la source qui émet le son avec une puissance de 1,5 [W] vaut : I( 5,0 `[m] ) `=` P over S `=` 1,5 over {2 cdot %pi cdot 5,0^2} = 0,00955 `left[ W over m^2 right] .
On a supposé que l'émission est uniforme sur un hémisphère de 5,0 mètres de rayon. size *0.8 {S = { 1 over 2} cdot 4 cdot %pi cdot r^2 } .
En decibels, cela donne : %beta `=` 10 cdot log left( {I(5,0 `[m])} over I_0 right) `=` 10 cdot log left( 0,00955 over 10^-12 right) `=` 99,8 `[ dB] .
En prenant la moitié des décibles, 2 = 1/2 = 49,9 [dB] donc
I_2 `=` 10^-12 cdot 10^4,99 `=` 9,88 cdot 10^-8 `left[ W over m^2 right] .
La surface S2 sur laquelle se trouve cette intensité vaut : S `=` P over I `=` 1,5 over { 9,88 cdot 10^-8} `=` 1,52 cdot 10^7 `[ m^2 ] .
Cela correspond à un rayon de r_2 `=` sqrt{ S_2 over {2 %pi} } `=` sqrt{ {1,52 cdot 10^7} over {2 %pi} } `=` 1'560 [ m ] `=` 1,56 [ km ] .
Cela n'a pas trop de sens de diviser les décibels par 2, mais à 1,5 [km] de distance on entendrait encore nettement le son émis.
L'hypothèse qu'il n'a y pas de dissipation d'énergie n'est probablement pas réaliste.