Exercice 11.1
Une bille de masse m1 = 12 [g] arrive avec une vitesse inconnue vec v_1 sur une bille immobile de masse  m2 = 24 [g].

Après le choc, on a :
vec v'_1 qui fait un angle de +30° avec l'axe x et sa norme ldline vec v'_1 rdline = 0,50 [m/s]
vec v'_2 qui fait un angle de -20° avec l'axe x et sa norme ldline vec v'_2 rdline = 0,40 [m/s]

a) Représenter la situation sur un croquis.

b) Exprimer vec v'_1 ; vec v'_2 ; vec p'_total

 vec v'_1 = < 0,50 · cos(30°) ; 0,50 · sin(30°)> = < 0,433 ; 0,250 > [m/s]
 vec v'_2 = < 0,40 · cos(20°) ; - 0,40 · sin(20°)> = < 0,376 ; - 0,137 > [m/s]
 vec p'_1 = m1 · vec v'_1 = 12 · 10-3 · < 0,433 ; 0,25 > = < 5,2 · 10-3 ; 3,0 · 10-3 > [kg · m/s]
 vec p'_2 = m2 · vec v'_2 = 24 · 10-3 · < 0,376 ; - 0,137 > = < 9,0 · 10-3 ; -3,28 · 10-3 > [kg · m/s]
 vec p'_total = vec p'_1 + vec p'_2 = < 5,2 · 10-3 ; 3,0 · 10-3 > + < 9,0 · 10-3 ; -3,3 · 10-3 > [kg · m/s]
 vec p'_total = < 14,2 · 10-3 ; -0,28 · 10-3 > [kg · m/s]

c) Déterminer vec v_1 ; sa norme et l'angle que ce vecteur fait avec l'axe des x.
vec p'_total = {vec p}_total = vec p_1 = > vec v_1 `=` vec p_1 over m_1 `=` {vec p'_total} over m_1 `=` { langle 14,2 cdot 10^-3 ~;~ -0,28 cdot 10^-3 rangle } over { 12 cdot 10^-3 } `left[ m over s right]
vec v_1 `=` { langle 1,18 ~;~ -0,023 rangle } `left[ m over s right]

Norme de vec v_1 : ldline vec v_1 rdline `=` sqrt{ 1,18^2 + (-0,023)^2 } `=` 1,18 `left[ m over s right]

tan( %alpha ) `=` v_1y over v_1x `=` -0,023 over 1,18 `=` 0,0195 , donc
l'angle que fait le vecteur vec v_1 avec l'axe des x vaut :  = -1,12°

Exercice 11.1 graphiquement

p1' = m1 · v1' = 12 · 10-3 · 0,50 = 6,0 1· 0-3 [kg · m/s]
p2' = m2 · v2' = 24 · 10-3 · 0,40 = 9,6 · 10-3 [kg · m/s] Echelle : 1 [cm] « 10-3 [kg · m/s]

p' = p'total = 14,2 · 10-3 [kg · m/s] et v1 = = 1,18 [m/s]
De plus la direction du vecteur vec v_1 est la même que la direction de vec p' ~( "=" vec p'_total ) .

Exercice 2

Un objet immobile éclate en trois morceaux sous l'action d'un pétard.
Après l'action du pétard, on a :
 vec v'_1 `=` 1,00 cdot vec i ~+~ 1,73 cdot vec j^{ } `left[ m over s right] vec v'_2 `=` -1,30 cdot vec i ~+~ 0,75 cdot vec j^{ } `left[ m over s right]

D'autre part on connaît la masse de chaque morceau :

m1 = 15 [g] ; m2= 31 [g] ; m3 = 18 [g]

a) Exprimer vec p'_1 et vec p'_2
 vec p'_1 `=` m_1 cdot vec v'_1 = 1,5 · 10-2 · < 1 ; 1,73 > = < 1,5 · 10-2 ; 2,6 · 10-2 > [kg · m/s]
 vec p'_2 `=` m_2 cdot vec v'_2 = 3,1 · 10-2 · < -1,30 ; 0,75 > = < -4,03 · 10-2 ; 2,33 · 10-2 > [kg · m/s]

b) Déterminer vec v'_3 ; sa norme ainsi que l'angle que ce vecteur fait avec l'axe des x.
vec p'_1 + vec p'_2 + vec p'_3 `=` vec 0 donc vec p'_3 `=` vec 0 - vec p'_1 - vec p'_2 = < 2,53 · 10-2 ; -4,93 · 10-2 > [kg · m/s]

vec v'_3 `=` {vec p'_3} over m_3 `=` { langle 2,53 cdot 10^-2 ~;~ -4,93 cdot 10^-2 rangle } over { 1,8 cdot 10^-2 } `left[ m over s right] `=` { langle 1,4 ~;~ -2,7 rangle } `left[ m over s right]
Norme de vec v'_3 : ldline vec v_3 rdline `=` sqrt{ 1,4^2 + (-2,7)^2 } `=` 3,0 `left[ m over s right]

tan( %alpha ) `=` {v'_3y} over {v'_3x} `=` {-2,7} over 1,4 `=` -1,93 , donc
l'angle que fait le vecteur vec v'_3 avec l'axe des x vaut :  = -62,6°

c) Exercice 11.2, vérification graphique:

p'1 = 3,0 · 10-2 [kg · m/s] p'2 = 4,65 · 10-2 [kg · m/s]