Exercice 14.1
vec F_P = m cdot vec g

 h
 A
 α
 Sol
 B

Démontrer que le travail de la force de pesanteur vec F_P le long du chemin AB vaut –m.g.h
Démontrer en choisissant un autre chemin que ce travail ne dépend pas du chemin choisi.
A quoi correspond ce travail du point de vue de l'énergie ?

Exercice 14.2
Deux corps de masses inégales ont la même énergie cinétique et se déplacent dans le même sens. Comparer les distances de freinage (jusqu'à l'arrêt) s'ils sont soumis à la même force de freinage.

Exercice 14.3
Un plongeur quitte le plongeoir de 10 [m] avec une vitesse de 1,6 [m/s] faisant un angle de 60o avec l'horizontale. Le mouvement se fait sans frottement.

a-	Dessiner cette situation en représentant la trajectoire du plongeur et les vecteurs vitesse et force en divers points.
b-	Calculer la norme de la vitesse avec laquelle le plongeur arrive dans l'eau.

Exercice 14.4
Une voiture de 900 [kg] descend une route (pente 4,0%) en roue libre (sans force motrice) avec une vitesse constante de 68 [km/h].

a-	Dessiner toutes les forces que subit la voiture.
b-	En déduire la valeur de la force de frottement
c-	Calculer la variation de l'énergie mécanique si la route a une longueur de 850 [m].
d-	Calculer le travail de la force de frottement sur ce même parcours.
e-	La voiture fait demi-tour et remonte la route à la même vitesse constante. Le	frottement reste le même. Calculer le travail moteur nécessaire pour arriver au sommet.

Exercice 14.5
Un corps de masse m = 4,0 [kg] est entraîné vers le bas d'un plan incliné par une force horizontale {vec F}_horiz de 20 [N]. Le coefficient de frottement de la masse sur la surface vaut m = 0,50 et l'angle du plan est a =150.
a-	Calculer le travail de la force résultante pour un déplacement de 20 [m], ainsi que la somme des travaux des forces individuelles ( {vec F}_horiz , vec F_P , {vec F}_frott )
b-	Déterminer la vitesse acquise après ces 20 [m], la vitesse initiale étant de 10 [m/s].

Exercice 14.6
Un coureur cycliste grimpe un col à une vitesse moyenne de 13,4 [km/h]. Le col a une pente moyenne de 9,20% et une dénivellation de 870 [m]. La masse du cycliste et de son vélo est de 83,0 [kg].

a-	Dessiner le cycliste ainsi que les forces en présence.
b-	Calculer l'énergie qu'il faut fournir pour gravir ce col.
c-	Calculer la puissance fournie par le cycliste.
d-	En réalité, la puissance fournie par le cycliste est de 480 [W].
Calculer la force de frottement moyenne.

Exercice 14.7
Une automobile de masse m = 1'000 [kg] se déplace sur une route rectiligne et horizontale à la vitesse de 32,0 [m/s] lorsque son moteur développe une puissance de 50,0 [CV].
a)	Quelle serait sa vitesse si elle montait une côte de 5% ? (Même puissance et même frottement.)
b)	Même question si elle descendait cette côte ?

Exercice 14.8
Une automobile de masse m = 1'200 [kg] descend une pente de 6,00%. Le coefficient de frottement voiture-sol m vaut 0,03. (Il est petit grâce au roulement à billes.)
Le frottement dû à l'air est de type turbulent (C = 0,40 ; S = 3,00 [m2] ; rair = 1,3 [kg/m3]).
a)	Déterminer la vitesse limite de la voiture en roues libres (sans moteur).
b)	Si le moteur développe une puissance P, écrire de façon littérale l'équation permettant de déterminer la vitesse limite.
c)	Dans les cas a) et b) discuter des transformations d'énergie.

Exercice 14.9
À 1,25 [m] au-dessus d'un bac d'huile, on a lâché une bille de 50,0 [g]. Après un parcours de 25,0 [cm] dans l'huile, la vitesse de la bille est de 1,00 [m/s].
Quelle est la force de frottement moyenne subie par la bille sur ces 25,0 [cm] ?