size*0.8 { E_{ pot a } `=` -{ G cdot M cdot m } over { r_a } `=` -{ 6,67 cdot 10^-11 cdot 5,97 cdot 10^24 cdot 1230 } over { (2,44 + 6,37) cdot 10^6 } `=` -5,58 cdot 10^10 `[ J] }
size*0.8 { E_méc `=` -{ G cdot M cdot m } over { 2 cdot r } `=` -{ 6,67 cdot 10^-11 cdot 5,97 cdot 10^24 cdot 500 } over { 2 cdot (0,270 + 6,37) cdot 10^6 } `=` -1,50 cdot 10^10 `[ J] }
size*0.8 { E_"méc sol" `=` -{ G cdot M cdot m } over R `=` -3,12 cdot 10^10 `[ J] }

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dans ce cas, l'énergie cinétique est la moitié de la valeur absolue de l'énergie potentielle.

10.
Par définition, une surface équipotentielle est une surface telle qu'en tout point de cette surface on ait : Énergie potentielle = constante.
Donc : %DELTA E_pot `=` W_{ force conservatives } `=` 0 `[ J] .
Donc : W_{ force conservatives } `=` int from A to B {vec F}_conservative %ps d vec r `=` 0 ~~ drarrow ~~ {vec F}_conservative %ps d vec r `=` 0 ~~ drarrow ~~ {vec F}_conservative ~ortho~ d vec r .
Les lignes de forces conservatives sont toujours perpendiculaires aux surfaces équipotentielles !
11.
a)	Le mouvement est circulaire, donc la vitesse est liée à la force normale qui est égale à la force de gravitation. {m cdot V^2} over r `=` G cdot M cdot m over r^2 , donc V(r) `=` sqrt{G cdot M over r}
V_1 `=` V(6,37 cdot 10^6 + 5,6 cdot 10^6 `[m]) `=` sqrt{6,67 cdot 10^-11 cdot 5,97 cdot 10^24 over {6,37 cdot 10^6 + 5,6 cdot 10^6}} `=` 5'768 `[ m/s]
V_2 `=` V(6,37 cdot 10^6 + 1,6 cdot 10^6 `[m]) `=` sqrt{6,67 cdot 10^-11 cdot 5,97 cdot 10^24 over {6,37 cdot 10^6 + 1,6 cdot 10^6}} `=` 7'068 `[ m/s]
La variation de vitesse est de 7'068 - 5'768 = 1'300 [m/s].
b)	L'énergie potentielle à une altitude h vaut : E_pot(h) `=` -G cdot M cdot m over {R_Terre + h}
L'énergie cinétique à une altitude h vaut : {1 over 2} cdot m cdot V^2 `=` G cdot M cdot m over { 2 cdot (R_Terre + h) } `=` - { 1 over 2 } cdot E_pot( h)
Donc, l'énergie cinétique à une altitude h vaut : E_méc(h) `=` E_cin( h) + E_pot(h ) `=` { 1 over 2 } cdot E_pot( h)
E_pot(5,6 cdot 10^6 `[m]) `=` -6,67 cdot 10^-11 cdot 5,96 cdot 10^24 cdot 4,00 cdot 10^3 over {(6,38 + 5,6) cdot 10^6} `=` -1,33 cdot 10^11 `[ J]
E_cin(5,6 cdot 10^6 `[m]) `=` 0,665 cdot 10^11 `[ J]
E_méc(5,6 cdot 10^6 `[m]) `=` -0,665 cdot 10^11 `[ J]
E_pot(1,6 cdot 10^6 `[m]) `=` -6,67 cdot 10^-11 cdot 5,96 cdot 10^24 cdot 4,00 cdot 10^3 over {(6,38 + 1,6) cdot 10^6} `=` -2,00 cdot 10^11 `[ J]
E_cin(1,6 cdot 10^6 `[m]) `=` 1,00 cdot 10^11 `[ J]
E_méc(1,6 cdot 10^6 `[m]) `=` -1,00 cdot 10^11 `[ J]
La variation d'énergie mécanique est de : %DELTA E_méc `=` E_méc(1,6 cdot 10^6 `[m]) - E_méc(5,6 cdot 10^6 `[m])
%DELTA E_méc `=` -1,00 cdot 10^11 - (-0,665 cdot 10^11)`[ J] `=` -0,335 cdot 10^11 `[ J]
c)	Le travail de la force de freinage est égal à la variation d'énergie mécanique : -0,335 · 1011 [J].
Le rayon moyenne est de 6,38 + {5,6 + 1,6} over 2 `=` 9,98 `[ Mm ] `=`9,98 cdot 10^6 `[ m ] .
Une révolution fait en moyenne : 2 cdot %pi cdot 9,98 cdot 10^6 `[ m ] `=` 62,7 cdot 10^6 `[ m] .
La distance totale parcourue vaut n · 62,7 · 106 [m]. Multiplié par la force de 10,0 [N] cela doit donner la valeur absolue de l'énergie mécanique.
Le nombre de révolutions vaut : n `=` {0,335 cdot 10^11} over {62,7 cdot 10^6 cdot 10} `=` 53,4 tours.