Chocs élastiques :  page 1/3

Chocs élastiques

I.  Chocs de billes de masses égales

Le but de l'expérience est de vérifier que les chocs proposés, de deux billes d'acier identiques, sont élastiques.

Matériel à disposition

Billes sphériques d'acier de même diamètre ; pied à coulisse ; feuilles de papier carbone et de papier transparent ; instruments de géométrie et un petit toboggan muni de dispositifs permettant :

a)  le départ de la bille incidente à un niveau donné et sans vitesse initiale ;

b)  le réglage de l'excentricité relative des billes "à l'instant du choc".

Eléments de théorie

Pour chaque choc étudié, la bille 2 est initialement immobile. Le système des deux billes de masses égales  m  pouvant être considéré comme isolé de toute action extérieure pendant le choc, on peut exprimer la conservation de la quantité de mouvement totale :

et donc

où    est la vitesse initiale de la bille 1 et  ,    les vitesses finales des deux billes.

Si, par surcroît, le choc est élastique, la conservation de l'énergie cinétique totale  est vérifiée et on peut écrire :

et donc

m

Direction de la trajectoire de  m2.

m

m

m

Lieu du choc

m

m

}d

1'

2'

2'

ligne

Juste avant le choc	à l'instant du choc	Juste après le choc

Comme il n'apparaît aucune variation de la quantité de mouvement de l'une ou de l'autre des deux billes dans toute direction perpendiculaire à la ligne    qui joint les centres des billes "à l'instant du choc", l'angle  2'  que forme la vitesse    avec la direction de la vitesse  ,  est donné par :

,   où

d  est la distance entre le centre de  m2 et la ligne définie par la direction de    avant le choc  ;

D  est le diamètre d'une bille.

Par ailleurs, on démontre, à partir des relations    et  ,  que l'angle    entre les vitesses finales    et    est droit, pour toute valeur de  d  (  D < d < D ).

suite au verso...

Chocs élastiques :  page 2/3

Si on représente les vecteurs   ,    et    par des flèches de même origine  O,  l'extrémité de ces flèches et l'origine  O  se trouvent sur un cercle de diamètre égale à  ,  centré au milieu  C  de la flèche représentant  .  Justifiez cela en utilisant le cercle de Thalès  ;       et   .

O

Centre

P'2

P'1

'2

'1

P1

[P'1 ; P'2]  est un diamètre du cercle.

La quantité :   représente la perte relative d'énergie cinétique lors du choc. Elle mesure à quel point le choc est élastique. En théorie cette quantité est nulle.

B

I1

C1

C2

I2

Partie expérimentale

La bille incidente  b1  part toujours, sans vitesse initiale du même point  A  du petit toboggan.

Chaque choc étudié a lieu au niveau  B  (z = zB)  où la bille  b2  est initialement immobile.

Au niveau  B,  la glissière est horizontale de telle sorte que les trois vitesses   juste avant le choc  et    et    juste après le choc sont horizontales.

Sur la plaque horizontale ( O1 x y ) recouverte d'une feuille de papier carbone et d'une feuille de papier transparent, les points  O1  et  O2  (à repérer) sont les projections horizontales respectives des centres de la bille  b1  et de la bille  b2  "à l'instant du choc".

Les points  O1  et  O2  sont-ils à des positions fixes, où varient-ils avec le paramètre  d ?

Les points  I1 et   I2,  pour chaque choc étudié, sont les points d'impact des billes sur la plaque horizontale.

Le temps de chute  t  des deux billes est le même et satisfait : .  Donc  .

Les composantes horizontales  x  et  y  suivent un MRU.

Pour la bille  b1  :

Pour la bille  b2  :

On a aussi :   où  I0  est le point d'impact sur la plaque de la bille  b1,  si aucune bille n'est placée en  B.

Ceci permet de déterminer les trois vitesses qui nous intéressent, par des mesures de distances.

Chocs élastiques :  page 3/3

Manipulations

a)	Mesurez le diamètre  D  des deux billes identiques mises à votre disposition, puis placez, sur la plaque horizontale, une feuille de papier carbone et une feuille de papier transparent.

b)	Pour  d = 0 [mm], repérez les positions  O1  et  O2.

c)	Mesurez la hauteur  zB  pour déterminer le temps de chute  tB  et déterminez ce temps  tB.

d)	Décalez le support de la deuxième bille que vous laisserez vide  (d = 17 [mm]), puis placez la bille incidente  b1  en position de départ (en A), l'électro-aimant devant être alimenté. Interrompez le courant de l'électro-aimant. La bille  b1  descend, parvient sur la plaque horizontale au point  I0  (repérez l'impact). La distance horizontale  O1I0  permet de déterminer la vitesse  v1  de la bille  b1  juste avant le choc. Répétez la même manipulation pour plusieurs descentes de la bille  b1.  Chaque impact doit être repéré. Vous adopterez une position moyenne  I0,  en tenant compte de la dispersion des impacts.

e)	Commencez par l'étude d'un choc avec  d = 14 [mm].  Repérez la position  O2.  Placez la bille  b1  en position de départ (en A) et la bille  b2  sur son support (niveau B) décalé de 14 [mm] dans le sens négatif de l'axe. Faites partir la bille  b1  et notez les positions d'impacts  I1 et  I2. Répétez la même manipulation plusieurs fois.

f)	Recommencez le point  e) avec des positions de support variant :

d = 12, 10, 8, 6, 4, 2,  0,  2,  4,  6,  8,  10,  12,  14  [mm].

Notez à chaque fois les positions d'impacts  I1 et  I2  et répétez la même manipulation plusieurs fois.

g)	Pour  d = 14 [mm],  repérez la position  O2.

h)	O1I0  représente un diamètre du cercle des impacts de la première bille. Notez sa valeur et repérez le centre de ce cercle.

i)	Pour  d =   0 [mm],  O2I2  représente un diamètre du cercle des impacts de la deuxième bille. Notez sa valeur et repérez le centre de ce cercle.

j)	Fortifiez les centres de ces cercles avec de l'adhésif, puis tracez-les. Vérifiez qu'ils passent proche des points d'impacts.

k)	Est-il nécessaire en pratique de tenir compte du fait que les origines  O1  et  O2  ne coïncident pas ?

)	Pour quelques chocs choisis, déterminez les vitesses  v1, v'1, v'2  et les angles  '1  et  '2  et vérifiez à quel point les chocs sont élastiques.
Pour cela, un tableau contenant les valeurs suivantes est intéressant :

d    arcsin(d / D)    O1I1    v'1    v'12    '1    O2I2    v'2    v'22    '2    '1 + '2

Notez les valeurs :   D   ;   t   ;   O1I0   ;   v1   ;   v12    juste avant le tableau, avec leur incertitude.

Rappel :

m)	Quel conclusion tirez-vous de ce qui précède ?