1.	masse m = 0,0300 [kg]. Vitesse initiale : V1 = 10,0 [m/s]. Hauteur initiale : h1 = 2,00 [m].
angle initial =  = 30,0°. Vitesse finale : V2 = ? [m/s]. Vitesse vectorielle finale vec V_2 = ? .
vec V_1 a)	Par conservation d'énergie mécanique, {1 over 2} cdot m cdot V_2^2 + m cdot g cdot h_2 = {1 over 2} cdot m cdot V_1^2 + m cdot g cdot h_1 , donc :
Le carré de la vitesse finale de la bille vaut :
V_2^2 = V_1^2 + 2 cdot g cdot ( h_1 - h_2) = 10^2 + 2 cdot 9,81 cdot 2 = 139,2 [m^2 / s^2]
  = 30,0°
 h1  h2

La masse de la bille n'influence pas le résultat.
Donc la vitesse finale vaut : V2 = 11,8 [m/s].
vec V_2 b)	La composante horizontale de la vitesse reste inchangée,
elle vaut : V_2x = V_1x = V_1 cdot cos(30,0°) = 8,66 [m/s]
c)	Connaissant la vitesse finale et sa composante horizontale, on en déduit sa composante verticale.
V_2z = sqrt{ V_2^2 - V_2x^2 } = sqrt{ 11,8^2 - 8,66^2 } = 8,02 [m/s] . Le signe dépend du choix du sens de l'axe vertical.
Si l'axe x du référentiel est dans la direction (et le sens) horizontal des vitesses, l'axe z vertical, alors
vec V_2 = langle 8,66 ~ ; ~ 0 ~ ; ~ -8,02 rangle [m/s] .

2.	Masse du cycliste avec son vélo = m = 75,0 [kg]. g = 9,81 [m/s2].
Force motrice = Fmotrice = 75,0 [N]
Force de frottements = Ffrottements = 15,0 [N]

 Sol

 h = 600 [m]  sin(5°)  52,3 [m]
 L = 600 [m]
 Vinit = 40,0 [km/h]
 Vinit = 11,11 [m/s]
 Vfinal = ? [km/h]

  = 5,00°

a)	Le travail de la force motrice sur les 600 mètres est :

b)	Le travail de la force de frottement sur les 600 mètres est :

c)	L'énergie cinétique de départ du cycliste avec son vélo est :

d)	On sait que le travail de la force motrice plus celui de la force de frottement égale la variation d'énergie mécanique :
Donc

On en déduit la vitesse finale :
Autre manière :
   F// = mgsin()
Donc l'accélération a = Frés / m = 4,125 / 75 = 0,0550 [m/s2]. Le vélo décélère faiblement.
Par Torricelli :
La vitesse au sommet de la pente est :

3.	Masse m = 2,80 [kg]. L = 12,0 [m],  = 35,0°.
 
 h

 .

 m
 L
 L

 L  cos(  )
a)	Pour que le corps reste immobile, il faut exercer une force F = m cdot g cdot sin(%alpha) = 15,8 [N] tangente à l'arc de cercle.
vec F vec F_T b)	Le travail de la force de tension FT dans la corde est nulle, car cette force est toujours perpendiculaire au déplacement.
c)	Le travail qu'on a dû exercer est le travail de la force motrice, avec vitesses initiale et finale nulle.
On utilise : W_{F motrice} + W_{F frottement} = E_{méc finale} - E_{méc initiale} .
m cdot vec g	E_{méc finale} - E_{méc initiale} = m cdot g cdot h , car les vitesses sont nulle.
W_{F frottement} = 0[J] , car il n'y a pas de frottement.
Donc le travail qu'on a dû exercer vaut : W_{F motrice} = m cdot g cdot h .
Reste à déterminer h. h = L - L cdot cos(%alpha) = 12,0 [m] cdot (1 - cos(35,00°)) = 2,17 [m]
Donc le travail qu'on a dû exercer vaut : W_{F motrice} = m cdot g cdot h = 2,8 cdot 9,81 cdot 2,17 = 59,6 [J] .
d)	Lorsqu'on maintient le corps, aucun travail n'est effectué, car aucun déplacement n'est effectué.
e)	Dans cette situation, il n'y a aucune force de frottement ni force motrice durant la trajectoire, donc l'énergie mécanique est conservée. La vitesse étant nulle à l'arrivée, on a :
m cdot g cdot h_finale = m cdot g cdot h_initiale + {1 over 2} cdot m cdot V_initiale^2 .
Donc h_finale = h_initiale + {1 over {2 cdot g}} cdot V_initiale^2 = 2,17 + {{4,5}^2 over {2 cdot 9,81}} = 3,20 [m]
On a h_finale = L - L cdot cos(%alpha_final) , donc l'angle maximal vaut : %alpha_final = arccos left( {L - h_finale} over L right) = 42,8° ,
soit un peu plus que l'angle initial.

4.
a)	Pour que M1 descende de 3 centimètres, il faut que la corde du côté de la poulie M3 soit plus courte de 1,5 centimètres de chaque côté de la poulie. Donc M3 et M2 montent de 1,5 [cm].

b)	M1 = 0,150 [kg], M3 = 0,020 [kg], M2 = ?
Travail de la force de pesanteur de M1 : WFpes_1 = M1  g  h  cos(0°) ( = 0,0441 [J] )
Travail de la force de pesanteur de M2 : WFpes_2 = M2  g  h/2  cos(180°)
Travail de la force de pesanteur de M3 : WFpes_3 = M3  g  h/2  cos(180°) ( = 0,00294 [J] )
Travail total = M1  g  h  M2  g  h/2  M3  g  h/2 = 0 [J].
Donc : M1  M2 /2  M3 /2 = 0.
Donc : M2 = 2  M1  M3 = 0,300  0,020 = 0,280 [kg] = 280 grammes = masse de M2.

c)	M1 = 150 [g], M3 = 20 [g], M2 = 300 [g] et h = 0,03 [m].
M1 perd de l'énergie potentielle : Epot_1 =  M1  g  h =  0,150  9,81  0,030 = 0,0441 [J]
M2 gagne de l'énergie potentielle : Epot_2 = M2  g  h/2 = 0,300  9,81  0,015 = 0,0441 [J]
M3 gagne de l'énergie potentielle : Epot_3 = M3  g  h/2 = 0,020  9,81  0,015 = 0,00294 [J]
Globalement, l'énergie potentielle totale du système augmente de 0,00294 joules.