Exercice1.
Une masse suspendue à un fil et décrivant une trajectoire circulaire constitue un pendule conique.
Déterminez la période du pendule en fonction de la longueur L de la ficelle et de l’angle d'ouverture θ du cône, en suivant la méthode d'application des lois de Newton.

Exercice 2.
Une boule de 1kg est attachée à une tige rigide au moyen de deux cordes de 1.5 m de longueur et de masse négligeable. Les deux points d'attache sur la tige sont distants de 1.5 m la boule tourne autour de la tige de façon à ce que les cordes tendues forment un triangle équilatéral. On mesure une tension de 30 N sur la corde supérieure.

a) Calculez la tension sur la corde inférieure.
b) Déterminez le vecteur force résultante sur la boule.
c) déterminez la vitesse angulaire de la boule.

Exercice 3.
On a relevé le virage d'une route pour permettre une vitesse de 65 km/h par tous les temps.
 a) Déterminez l'inclinaison de la chaussée si le rayon de courbure est de 120m.
b) Déterminez le coefficient de frottement minimum, entre les pneus et la route, pour éviter les dérapages, si maintenant la chaussée n'est pas inclinée.