Condensateur

## Buts de l'expérience
Mesurer la capacité C d'un condensateur et observer la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance.
## Matériel à disposition
Un générateur de tension continue ; un multimètre pour mesurer des tensions et des résistances ;
un condensateur ; une résistance électrique ; un commutateur ; des fils de connexion ;
un chronomètre.
## Eléments de théorie
L'étude des phénomènes transitoires de charge et de décharge d'un condensateur, à travers une résistance, permet de déterminer sa capacité.

Lois de bases :

 R
 I
 UA
 UB

U_A - U_B = R cdot I

 C
 I
 UA
 UB

d Q = C ~cdot~ d U ,
donc en dérivant :
{1 over C} cdot I ~=~ {d(U_A - U_B)} over {dt}

UA  UB et I peuvent varier avec le temps. R et C sont des constantes.

A) Cas de la charge du condensateur.
Le circuit de charge comprend le condensateur C, un générateur de tension continue, une résistance  R et un interrupteur (fermé sur le schéma).

 R
 I
 U+
 UB

 C
 I
 U-
 UB

 G

 +
 -

Lois de bases :
{d(U_B - U_{{}-{}})} over {dt} = {1 over C} cdot I U_{{}+{}} - U_B = R cdot I
U+ et U- étant des constantes : {dU_B} over {dt} = {1 over C} cdot I et {dU_B} over {dt} = - R cdot {dI over dt} .
Donc : -R cdot {dI over dt} = {1 over C} cdot I C'est une équation différentielle.

Solution : I(t) = I_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} I0 = l'intensité au temps t = 0 [s].

Donc U_B(t) = U_{{}+{}} - R cdot I_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} = U_{{}+{}} - U_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} U+ - U0 = la tension en B, au temps t = 0 [s].

 y =  Ln( ( U+  UB(t) ) / U0 )

 0
 pente = 1 / ( RC )
 t
 0

U0
UB0
UB(t)
 t

RC

 R
 I
 UA
 UB

 C
 I
 UA
 UB

B) Cas de décharge d'un condensateur :
Le circuit de charge comprend le condensateur C, une résistance  R et un interrupteur (fermé sur le schéma).

Lois de bases :
{d(U_A - U_B)} over {dt} = {1 over C} cdot I U_A - U_B = - R cdot I

Donc : -R cdot {dI over dt} = {1 over C} cdot I C'est une équation différentielle.

Solution : I(t) = I_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} I0 = l'intensité au temps t = 0 [s].

Donc left( U_B - U_A right)(t) = R cdot I_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} = U_0 cdot e^{-t/(R cdot C)} U0 = la tension aux bornes de C, au temps t = 0 [s].
On peut choisir de poser UA = 0 [V], car le potentiel n'est défini qu'à une constante près.

U0
UB(t)
 t

RC

 pente = 1 / ( RC )
 y =  Ln( UB(t) / U0 )

 0
 t
 0

## Manipulations
Confectionnez le circuit ci-dessous en prenant garde à la polarité du condensateur.

 R
 I
 U+
 UB

 C
 I
 U- = 0 [V]
 UB

 G

 +
 -

 commut.
 +
 
A) Charge du condensateur.
°	Assurez-vous que le commutateur laisse le générateur débranché du circuit (position basse ici).
°	Branchez le voltmètre aux bornes du générateur de tension continue, puis réglez cette dernière à la valeur
U+ = 10,00  [V].
°	Branchez le voltmètre aux bornes du condensateur et
assurez-vous que la tension à ses bornes soit nulle. Donc U+ = U0 = 10,00 [V].
°	Changez l'état du commutateur pour brancher le générateur au circuit et simultanément enclenchez le chronomètre.
°	Chaque fois que la tension UB(t) est un multiple entier de 0,50 [V], notez le temps et cette tension.
Continuez ainsi jusqu'à ce que la tension UB(t) dépasse 9,50 [V].

B) Décharge du condensateur.
°	Une fois les mesures effectuées lors de la charge du condensateur, augmentez la tension du générateur jusqu'à une valeur comprise entre 11 et 14 volts et attendez que la tension UB dépasse 11 [V]. Mettez le chronomètre à zéro.
°	Changez l'état du commutateur pour débrancher le générateur du circuit. Le condensateur se déchargera alors à travers la résistance. ( Lisez déjà l'instruction suivante. )
°	Dès que la tension UB(t) atteint 10,00 [V], enclenchez le chronomètre.
°	Chaque fois que la tension UB(t) est un multiple entier de 0,50 [V], notez le temps et cette tension.
Continuez ainsi jusqu'à ce que la tension UB(t) atteigne 0,50 [V].

C) A l'aide de l'ohmmètre, mesurez la valeur de la résistance R. Notez la capacité indiquée sur le condensateur.

## Présentation des résultats
Vos tableaux devront contenir : A préparer à l'avance.
A) pour la charge, les colonnes : t ; UB(t) ; - "Ln" left( {U_"+" - U_B(t) } over U_0 right)
B) pour la décharge, les colonnes : t ; UB(t) ; - "Ln" left( {U_B(t)} over U_0 right)

Les 4 graphiques suivant doivent être représentés, soit sur des feuilles millimétrées, soit par ordinateur.

1)	Graphique de UB(t) en fonction de t, pour la charge.
2)	Graphique de - "Ln" left( {U_"+" - U_B(t) } over U_0 right) en fonction de t, pour la charge.
Tracez	la droite passant "au mieux" pas les points de mesures et déterminez sa pente.
Soyez conscient que les incertitudes absolues sur les logarithmes ci-dessus diffèrent passablement.

3)	Graphique de UB(t) en fonction de t, pour la décharge.
4)	Graphique de - "Ln" left( {U_B(t)} over U_0 right) en fonction de t, pour la décharge.
Tracez la droite passant "au mieux" pas les points de mesures et déterminez sa pente.
Soyez conscient que les incertitudes absolues sur les logarithmes ci-dessus diffèrent passablement.

A partir de la mesure de la résistance et des deux pentes obtenues ci-dessus, calculez la valeur de la capacité du condensateur.
Comparez ces deux valeurs, puis comparez-les à la valeur indiquée sur le condensateur.

Concluez.

## Observation supplémentaire
Sur l'écran d'un oscilloscope branché dans un circuit de charge-décharge d'un condensateur, observez les variations de tension à ses bornes en fonction du temps. L'annexe de la page suivante explique le principe de cet oscillateur.

 Condensateur usuel	Ancêtre du condensateur : la bouteille de Leyde (A) constituée de :
(B) un vase de verre
(C) deux armatures extérieures
(D) intérieure en fer-blanc.

Annexe :
Cas d'un oscillateur.

 et  sont deux paramètres tels que : 0 <  <  < 1.

Ici, U- = 0 [V]

On fait osciller la tension UB(t) entre %alpha cdot U_{{}+{}} et %beta cdot U_{{}+{}} .

Décharge :

 R
 I
 U+
 UB

 C
 I
 0 [V]
 UB

 G
 +
 -

 0 [V]

U_B(t) = %beta cdot U_{{}+{}} cdot e^{-t/(R cdot C)}

Décharge jusqu'à ce que : U_B(t) = %alpha cdot U_{{}+{}}
%beta cdot U_{{}+{}} cdot e^{-T_décharge/(R cdot C)} = %alpha cdot U_{{}+{}}
Calculs ... => T_décharge = R cdot C cdot ln left( %beta over %alpha right)

Charge :

 R
 I
 U+
 UB

 C
 I
 0 [V]
 UB

 G
 +
 -

U_B(t) = ( %alpha cdot U_{{}+{}} - U_{{}+{}} ) cdot e^{-t/(R cdot C)} + U_{{}+{}}

Charge jusqu'à ce que : U_B(t) = %beta cdot U_{{}+{}}
(%alpha cdot U_{{}+{}} - U_{{}+{}}) cdot e^{-T_décharge/(R cdot C)} + U_{{}+{}} = %beta cdot U_{{}+{}}
Calculs ... => T_charge = R cdot C cdot ln left( {1 - %alpha} over {1-%beta} right)

Période d'oscillation : T = T_décharge + T_charge = R cdot C cdot ln left( {%beta cdot (1 - %alpha)} over {%alpha cdot (1-%beta)} right) .

La période d'oscillation est proportionnelle à la capacité du condensateur !

Dans le timer 555 usuel en électronique, %alpha = 1 over 3 et %beta = 2 over 3 .
Donc T ~=~ R cdot C cdot ln ( 4 ) ~=~ 1.39 cdot R cdot C .