Simulations à l'ordinateur de modèles de dynamique

°	Écrivez des réponses sur une feuille à part ou dans un document Writer.
°	Faites les calculs dans un document Calc.

Exercice 1 : Chute 1D avec frottement (Feuille 1)
Une personne, pesant avec ses habits 80,0 [kg], a sauté d'un hélicoptère stationnaire à 2'000 mètres au-dessus du sol. Il n'a pas de parachute.
L'accélération de la pesanteur vaut : gTerre = 9,81 [m/s²].
En plus de la force de pesanteur, il subit une force de frottement opposée au mouvement, proportionnelle au carré de la vitesse qui vaut : Ffrot = k ∙ V 2.
Ici k = 0,176 [N ∙ s² / m²].
a)	Indiquez le choix du sens de l'axe vertical, cela influencera les signes de diverses grandeurs.
b)	Quelle est la force résultante subie par la personne ?
c)	Il atteindra une vitesse limite, laquelle ?
d)	Écrivez l'accélération subie par la personne, en fonction de sa vitesse.
e)	Quel lien y a-t-il entre sa vitesse et son accélération ?
f)	Modélisez sa chute, pour déterminer sa vitesse en fonction du temps.
g)	Complétez le modèle pour déterminer sa position en fonction du temps.
h)	Après combien de temps et à quelle hauteur, sa vitesse est-elle stable ? (Environ, à discuter.)
i)	Après combien de temps atteindra-t-il le sol ?

Exercice 2 : Oscillateur harmonique 1D avec frottement (Feuille 2)
Un objet de masse m est attaché à un ressort. Il subit une force de rappelle du ressort qui vaut :
Fressort = - k ∙ x le signe - indique que le sens de la force est opposé à l'élongation.
Il subit aussi une force de frottement proportionnelle à la vitesse qui vaut :
Ffrot = - c ∙ V le signe - indique que le sens de la force est opposé au sens de la vitesse.
Ici m = 0,350 [kg] et k = 15,0 [N / m]
Au départ, la vitesse est nulle et la position est en x(0 [s]) = 0,150 [m].
a)	Faites un schéma et indiquez le choix du sens de l'axe.
b)	Quelle est la force résultante subie par la masse m ?
c)	Écrivez l'accélération subie par la masse, en fonction de sa position et de sa vitesse.
Dans un premier temps, prenez un coefficient de frottement nul : c = 0 [N ∙ s / m].
d)	Modélisez pour déterminer sa vitesse et sa position en fonction du temps.
Tracez le graphique de la position (et de la vitesse) en fonction du temps
e)	Déterminez la période d'oscillation. Correspond-t-elle à la théorie ?
f)	Critiquez le résultat obtenu.
g)	L'amélioration numérique du calcul de la vitesse et de la position donne un bien meilleur résultat.
h)	Testez avec un coefficient de frottement de c = 0,250 [N ∙ s / m].