Modélisations cinématiques à l'ordinateur (OS-AM)

Exercice 1 : MRUA sans vitesse initiale (Feuille 1)

Arrivé sur la Lune, un astronaute lâche un caillou et celui-ci tombe d'une hauteur de 25 [m].
La position du caillou est donc donnée par : y = -½ × g Lune × t2 + 25 [m]
1. Générer dans "Libreoffice Calc" une colonne de temps t = 0 à 6 [s], par pas de Dt = 0,1 [s].
2. Calculer la colonne y(t)
3. Calculer la colonne de la vitesse vy (t)
4. Représenter les diagrammes : y(t) et vy(t) et ajuster une modélisation mathématique
5. Que représente la pente de la droite vy(t) ?

Exercice 2 : MRUA avec vitesse initiale (Feuille 2)
On lance, verticalement vers le haut, un caillou avec une vitesse initiale de 10,0 [m/s] du haut d’un pont. La hauteur du pont par rapport au sol est de 15,0 [m]. Décrire son mouvement en supposant que le frottement de l’air est négligeable et donc que son accélération est gTerre.
Indications : utiliser l’exercice 1 en modifiant les paramètres.
A l’aide des graphiques effectués sur la feuille 2, répondre aux questions :
1. Pour quel temps le caillou atteint-il sa hauteur maximale ? Et quelle est cette hauteur ?
2. Quelle est la durée du « vol » du caillou, jusqu’à son contact avec le sol ?
3. Avec quelle vitesse le caillou touche-t-il le sol ?
Vérifier vos résultats par le calcul

Exercice 3 : MUA (Feuille 3)

Cette fois le caillou est lancé sous un angle de 40° par rapport à l’horizontale, son mouvement est donné par x(t) = 10,0.cos(40°).t et y(t) = - ½ × 9,81.t2 + 10,0.sin(40°).t +15,0 [m]
a)	Générer une colonne de temps t = 0 à 2,6 [s], par pas de Dt = 0,04 [s].
b)	Calculer les colonnes x(t) et y(t)
c)	Calculer les colonnes des vitesses vx(t) et vy(t)
d)	Que valent les accélérations ax(t) et ay(t) ?
e)	Représenter les diagrammes: x(t) et y(t) et ajuster des modélisations mathématiques
f)	Représenter le diagramme y(x) et ajuster une modélisation mathématique
g)	Représenter les diagrammes vx(t) et vy (t) et ajuster des modélisations mathématiques
h)	Trouver t et x(t) tels que y(t) = 0 (contact sol)
i)	Trouver le sommet de la trajectoire
j)	Vérifier par calculs les résultats des pour les points h) et i).

Exercice 4 : Mouvement sinusoïdal (Feuille 4)

Un mouvement sinusoïdal est donné par x(t) = x0 × sin ( ×t + ) où
x0 = 0,120 [m]  ;  = 4 [rad/s] et .
a)	Générer une colonne de temps t = 0 à 1,0 [s], par pas de Dt = 0,01 [s].
b)	Calculer la colonne x(t)
c)	Calculer par dérivation les colonnes de la vitesse v(t) et de l'accélération a(t).
d)	Représenter les diagrammes x(t) ; v(t) et a(t).
e)	Déterminer (lecture sur les diagrammes) x(t) ; v(t) et a(t) pour t = 0,0 [s] ; 0,25 [s] et 1,0 [s]
f)	Déterminer la période et la fréquence de ce mouvement.

Exercice 5 : MCU (Feuille 5)
Un mouvement est donné par les équations x(t) = R.cos(.t). ; y(t) = R.sin(.t).
avec R = 2,0 [m] et  = /6 [rad/s].
a)	Générer une colonne de temps t = 0 à 14 [s], par pas de Dt = 0,1 [s].
b)	Calculer les colonnes x(t) et y(t)
c)	Calculer par dérivation les colonnes vx(t) et vy(t)
d)	Calculer par dérivation les colonnes ax(t) et ay(t)
e)	Représenter les diagrammes: x(t) et y(t)
f)	Représenter le diagramme y(x)
h)	Représenter les diagrammes : ax(t) et x(t) dans un même graphique, que constatez-vous ?
i)	Déterminer la période T et la fréquence n .