Exercice de la chute d'un corps soumis à un frottement.

i)	Quelle sera la position et la vitesse d'un objet qui tombe dans le champ de la gravitation après une seconde, après 5 secondes, après 10 secondes et après 30 secondes ?
ii)	Quelle sera sa vitesse de stabilisation ?
iii)	Après combien de temps touchera-t-il le sol ?

Données :
g = 9.81 left[m over s^2 right]
hauteur de départ = X(0) = 3'000 mètres au-dessus du sol.
Vitesse initiale = V(0) = 0 left[m over s right] .
masse de l'objet = m = 75 kilogrammes.
Force agissant sur l'objet : F = 0.115 cdot V^2 - m cdot g unités : MKSA.

Ce problème peut se résoudre de manière exacte.

Il peut se résoudre en une dimension si on ne traite que la vitesse.
On peut le traiter en dimension 2 également.

Il est instructif de le traiter sous plusieurs points de vus !

Résolution :
L'équation différentielle est : V' = {0.115 over m} cdot V^2 - g
C'est une équation à variable séparables : dV over {0.115/m cdot V^2 - g} = dt . V(0) = 0
Solution :
{1 over sqrt{g cdot 0.115/m}} cdot tanh^-1 left( sqrt{{0.115/m} over g} cdot V right) = t
V(t) = {sqrt{g over {0.115/m}}} cdot tanh left( t cdot sqrt{g cdot 0.115/m} right)
tanh ( infinity ) = 1 , donc Vitesse limite = V(infinity) = sqrt{9.81 over {0.115/75}} = 80.0 left[ m over s right] .
X(t) = 3'000 - int from 0 to t V(%tau) d %tau , s'intègre mais n'est pas joli !