Exercice 1

a)	Une ampoule (objet) de 1,5 [cm] de haut se trouve à 6,0 [cm] d'une lentille convergente dont la distance focale est de 4,0 [cm].
Déterminer les caractéristiques de l'image (position, grandeur, sens, nature) par calculs, puis vérifier par construction géométrique.

  f
  f '
 Objet
 Axe optique

 Lentille convergente

b)	On place maintenant l'ampoule à 3,0 [cm] de la lentille.
Déterminer les caractéristiques de l'image (position, grandeur, sens, nature) par calculs, puis vérifier par construction géométrique.

  f
  f '
 Objet
 Axe optique

 Lentille convergente

Exercice 2

Trouver les caractéristiques de l'image, produite par une lentille divergente de distance focale f = - 6,0 [cm], d'un objet situé à 9,0 [cm] et d'une hauteur de 6,0 [cm].
Vérifier vos calculs par construction géométrique.

  f
  f '
 Objet
 Axe optique

 Lentille divergente

Exercice 3

Pour la lecture de petits caractères, on utilise une loupe. En se plaçant à 5,0 [cm] de la feuille, on observe des caractères 3 fois plus grands. Quelle est la distance focale de la loupe ?

Exercice 4

Un projecteur permet d'obtenir l'image d'une diapositive agrandie 50 fois sur un écran placé 3,0 [m] de la lentille. Trouver la position et la distance focale de l'objectif (la lentille) utilisée par cet appareil.

Exercice 5

Un ancien appareil photographique argentique permet une mise au point de 80 [cm] à l'infini. Il possède un objectif que l'on assimile à une lentille mince convergente de 5,5 [cm] de distance focale.
Quelles sont les distances maximale et minimale entre l'objectif et le film photosensible ?

Exercice 6

Estimer la distance focale réelle de l'appareil photographique d'un smartphone.
Il est différent de celle annoncée, qui donne la focale équivalente si les dimensions du capteur était de 24 x 36 mm.
Où le capteur CCD de lumière est-il placé par rapport à la lentille de cet appareil ?