Exercice 1 :	Comment varie l'intensité d'une onde (propagation sphérique) en fonction de la distance r si la dissipation d'énergie dans le milieu est négligeable ou nulle ?

Exercice 2 :	La membrane, d'un haut-parleur basse fréquence, a une surface de 0,050 [m2]. Il émet une puissance acoustique de 1,0 [W]. On ne tient pas compte de l'amortissement par dissipation d'énergie dans l'air.

a.	Quelle est l'intensité sonore au niveau de la membrane ?
b.	A quelle distance du haut-parleur l'intensité sonore n'est-elle plus que de 0,10 [W/m2] en supposant que le son est émis uniformément sur un hémisphère ?

Exercice 3 :	L'intensité de la lumière solaire, sous nos latitudes, est d'environ 700 [W/m2].

a.	Calculer la puissance (émise sous forme de lumière) du Soleil.
b.	Comparer avec la luminosité solaire donnée p. 194 des tables CRM. Remarques ?
c.	A quelle distance faut-il se placer d'une ampoule sphérique (incandescence) de 150 [W] pour obtenir la même intensité lumineuse ? (rappel : pour ces ampoules seule 8% de l'énergie est émise sous forme de lumière).

Exercice 4 :	Pour les niveaux d'intensité sonore de (a) 0 [dB] et (b) 120 [dB] (respectivement seuil de l'audition et seuil de la douleur) à 4'000 [Hz], calculer les amplitudes de pression correspondantes et les comparer à la valeur de la pression atmosphérique.

Indication : I `=` p_o^2 over { %rho cdot V } `left[ W over m^2 right] avec p0 = amplitude de pression [Pa],
ρ = masse volumique du milieu [kg/m3] ; V = vitesse de propagation [m/s].

Exercice 5 :	Un professeur parle à sa classe avec un niveau d'intensité sonore de 60 [dB]. Combien faut-il d'élèves chuchotant avec un niveau d'intensité de 40 [dB] pour couvrir la voix du professeur ? ( Certain détails, tels que la distance sont volontairement laissé flou.$ )

Exercice 6 :	Une personne se trouve à une distance de 5,0 [m] d'un haut-parleur d'une puissance de 1,5 [W] qui émet uniformément sur un hémisphère. On ne tient pas compte de l'amortissement par dissipation d'énergie dans l'air.

a.	De quelle distance doit-elle s'éloigner pour que l'intensité sonore ([W/m2]) diminue de moitié ? Quel est alors le niveau d'intensité sonore ?
b.	De quelle distance doit-elle s'éloigner pour que le niveau (d'intensité) sonore ([dB]) diminue de moitié ? Comparaison et commentaire !