Exercice de cinématique:
 "le Mouvement Circulaire Uniforme"

Un mouvement est donné par l'équation vec r = R.cos(.t). vec i^{ } + R.sin(.t). vec j^{ }
( et R sont des constantes)
Trouver la norme de vec r .

1. De quel mouvement s'agit-il ?
2. Quelle est la signification de  ?
On donne : R = 2,0 [m] et  = /6 [rad/s].
Trouver la période T.

Chercher l'équation de la trajectoire par élimination de t entre x et y.

Calculer vec r pour t = 0 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 6,0 [s].

Calculer %DELTA vec r entre 0 et 1 [s], entre 0 et 2 [s], entre 0 et 3 [s].

Calculer vec v_m^{ } dans ces trois cas.

Exprimer vec v^{ } `=` dot vec r =

Calculer v ( la norme de vec v^{ } ).

Calculer vec v^{ } pour t = 0 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 6,0 [s].

Calculer v pour t = 0 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 6,0 [s] et comparer aux vm calculées sous h).

1. Représenter ces divers vecteurs ( vec r et vec v^{ } ) dans le plan (prendre R = 6,0 [cm]).
2. Calculer %DELTA vec v entre t = 0 et t = 3,0 [s].

Calculer vec a_m^{ } correspondant. Représenter ce vecteur sur le graphique.

Exprimer vec a^{ } `=` dot vec v =

Calculer a ( la norme de vec a^{ } ).

Calculer vec a^{ } pour t = 0 ; 1,0 ; 2,0 ; 3,0  [s]. Représenter ces vecteurs sur le graphique.

Exprimer vec a^{ } en fonction de vec r .