vec V
vec a = vec a_n
vec V
vec a = vec a_n
vec V
20 min	1.
a)	Dessin.
b)	L'intensité de la vitesse est :
ldline vec V rdline = sqrt { V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 } = sqrt {12^2 + 5 ^2 + 0^2} = 13 [m/s]
 x
 y
 trajectoire
 9 [m]
 4 [m]

c)	x(t) = 12 [m/s] cdot t ; y(t) = 5 [m/s] cdot t ; z(t) = 0 [m] .
d)	y = {5 over 12} cdot x ~ ; ~ z = 0 [m] est l'équation cartésienne de la trajectoire.

vec V_0 2.a	Dessin.
 x
 z
 trajectoire
 h
 0

b)	x(t) = V_x cdot t ; y(t) = 0 [m] ; z(t) = h - 0,5 cdot g cdot t^2 .
c)	t = x over V_x , donc
z = h - 0,5 cdot g cdot left( x over V_x right)^2 et y = 0 [m] est l'équation cartésienne de la trajectoire.
d)	La vitesse de l'objet en fonction du temps est : vec V(t) = langle V_x ~ ; ~ 0 ~ ; ~ -g cdot t rangle .
e)	L'objet touche le sol lorsque : z(t) = h - 0,5 cdot g cdot t^2 = 0 [m] , donc t = sqrt {h over { 0,5 cdot g}} .
Le mouvement horizontal ne change pas cette valeur.
f)	L'objet touche le sol à la vitesse vec V(t) = langle V_x ~ ; ~ 0 ~ ; ~ -sqrt {2 cdot g cdot h} rangle . ( On retrouve Torricelli )
Son intensité vaut : ldline vec V(t) rdline = sqrt {V_x^2 + g^2 cdot t^2} = sqrt {V_x^2 + 2 cdot g cdot h}

3.a	Les deux points matériels entre en collision  vec r_1(t) = vec r_2(t) .
Donc il faut que a cdot t = c , t = c / a .
A cet instant, vec r_1(c/a) = langle a cdot c/a ~ ; ~ a cdot c/a + b cdot c^2/a^2 ~ ; ~ 0 rangle = langle c ~ ; ~ c + b cdot c^2/a^2 ~ ; ~ 0 rangle = vec r_2(c/a) .
Ils rentrent bien en collision à l'instant : t = c / a .
b)	Pour a = 10 [m/s] ; b = 5,0 [m/s] et c = 30 [m], l'instant de la collision est : t = 3,0 [s].
Sa position est : vec r_1(3,0 [s]) = langle 30 ~ ; ~ -15 ~ ; ~ 0 rangle [m]

4.a	Au temps t = 0 [s], vec V_0 = langle V_0 cdot cos(%alpha) ~ ; ~ 0 ~ ; ~ V_0 cdot sin(%alpha) rangle .
L'équation paramétrique du mouvement est : vec r(t) = langle V_0 cdot cos(%alpha) cdot t ~ ; ~ 0 ~ ; ~ V_0 cdot sin(%alpha) cdot t - 0,5 cdot g cdot t^2 rangle
b)	On a : t = x over { V_0 cdot cos(%alpha)} , donc l'équation cartésienne de la trajectoire est :
y = 0 [m] ; ~ z = tan(%alpha) cdot x - {g over {2 cdot V_0^2 cdot cos^2(%alpha)}} cdot x^2 .
c)	vec V(t) = langle V_0 cdot cos(%alpha) ~ ; ~ 0 ~ ; ~ V_0 cdot sin(%alpha) - g cdot t rangle .
Le sommet est atteint lorsque : V_0 cdot sin(%alpha) - g cdot t = 0 , donc lorsque : t = {V_0 cdot sin(%alpha)} over g .
Les coordonnées du sommet sont : vec r left({V_0 cdot sin(%alpha)} over g right) = left langle {V_0^2 cdot cos(%alpha) cdot sin(%alpha)} over g ~ ; ~ 0 ~ ; ~ {V_0^2 cdot sin^2(%alpha)} over {2 cdot g} right rangle
d)	On peut aussi écrire : vec r left({V_0 cdot sin(%alpha)} over g right) = left langle {V_0^2 cdot sin(2 cdot %alpha)} over {2 cdot g} ~ ; ~ 0 ~ ; ~ {V_0^2 cdot sin^2(%alpha)} over {2 cdot g} right rangle
La portée du tire est : X_P = {V_0^2 cdot sin(2 cdot %alpha)} over g . C'est le double du r_x précédent.
e)	La portée est maximale lorsque sin(2 cdot %alpha) = 1 , c'est-à-dire lorsque  = 45°.
Dans ce cas, la portée est : x_P = V_0^2 / g .

5.	L'équation du mouvement du projectile est : vec r_P(t) = langle V_0 cdot cos(%alpha) cdot t ~ ; ~ 0 ~ ; ~ V_0 cdot sin(%alpha) cdot t - 0,5 cdot g cdot t^2 rangle
L'équation du mouvement de la cible est : vec r_C(t) = langle d ~ ; ~ 0 ~ ; ~ H - 0,5 cdot g cdot t^2 rangle .
Pour avoir collision, il faut que :
alignl left lbrace stack{ V_0 cdot cos(%alpha) cdot t = d # V_0 cdot sin(%alpha) cdot t - 0,5 cdot g cdot t^2 = H - 0,5 cdot g cdot t^2 } right none .
Après simplifications : alignl left lbrace stack{ V_0 cdot cos(%alpha) cdot t = d # V_0 cdot sin(%alpha) cdot t = H } right none .
Donc	H over d = {sin(%alpha)} over {cos(%alpha)} .
Pour que le projectile touche la cible, il faut que H = d cdot tan(%alpha) , indépendamment de V0..
Autrement dit, il faut que la cible soit dans la direction de la vitesse initiale du projectile.

6.	L'équation du mouvement du projectile est : vec r_P(t) = langle V_0 cdot t ~ ; ~ 0 ~ ; ~ H - 0,5 cdot g cdot t^2 rangle .
V_0 = 200 [km/h] = 55,56 [m/s] , H = 1'000 [m] , g = 9,81 [m/s^2] .
L'équation du mouvement du navire est : vec r_N(t) = langle d + V_N cdot t ~ ; ~ 0 ~ ; ~ 0 rangle . V_N = 20 [km/h] = 5,556 [m/s] ,
d = ? = distance entre l'avion et le navire au moment où le projectile est lancé.
vec V_0	On a collision lorsque :
vec V_N	alignl left lbrace stack{ V_0 cdot t = d + V_N cdot t # H - 0,5 cdot g cdot t^2 = 0 } right none .

Donc t = sqrt {{2 cdot H} over g} = sqrt {{2'000} over {9,81}} = 14,29 [s] et
d = V_0 cdot t - V_N cdot t = (V_0 - V_N) cdot sqrt {{2 cdot H} over g} = 50 [m/s] cdot 14,29 [s] = 714 [m] .
La distance horizontale doit être de 714 mètres.

7.	vec r(t) = langle b cdot t ~ ; ~ c + d cdot t^2 ~ ; ~ 0 rangle , t = x / b . b = 2,0 [m/s], c = 1,0 [m] et d = 1,0 [m/s2].
a)	L'équation cartésienne est : y = c + d cdot x^2 / b^2 , z = 0 [m].
b)	vec V(t) = langle b ~ ; ~ 2 cdot d cdot t ~ ; ~ 0 rangle , ldline vec V(t) rdline = sqrt{ b^2 + 4 cdot d^2 cdot t^2 } = sqrt{ 4 + 4 cdot t^2 } = 2 cdot sqrt{ 1 + t^2 } unités : mksa.
c)	vec a(t) = langle 0 ~ ; ~ 2 cdot d ~ ; ~ 0 rangle , ldline vec a(t) rdline = 2 cdot d = 2 [m/s^2] . L'accélération est constante !
d)	L'accélération tangentielle est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps.
a_t(t) = {d ldline vec V(t) rdline} over dt = {d sqrt{ b^2 + 4 cdot d^2 cdot t^2 }} over dt = {4 cdot d^2 cdot t} over sqrt {b^2 + 4 cdot d^2 cdot t^2} = {2 cdot t} over sqrt {1 + t^2} .
L'accélération normale vaut : a_n(t) = sqrt{ a^2 - a_t(t)^2} = sqrt{ 4 - {4 cdot t^2} over {1 + t^2}} = 2 over sqrt {1 + t^2} .
e)	Le rayon de courbure en fonction du temps est donc :
%rho(t) = {ldline vec V(t) rdline^2} over {a_n(t)} , %rho(t) = 2 cdot (1 + t^2)^{3 / 2}

7. suite.

8.	vec r(t) = langle A_x cdot cos( %omega cdot t) ~ ; ~ A_y cdot sin( %omega cdot t) ~ ; ~ 0 rangle .
a)	L'équation cartésienne est : {x^2 over A_x^2} + {y^2 over A_y^2} = 1 , z = 0 [m]. C'est l'équation d'une ellipse.
Lorsque Ax = Ay = A, l'équation de la trajectoire est : x^2 + y^2 = A^2 .
C'est l'équation d'un cercle centré à l'origine, de rayon A.
b)	vec V(t) = {d vec r(t)} over dt = langle - A_x cdot %omega cdot sin( %omega cdot t) ~ ; ~ A_y cdot %omega cdot cos( %omega cdot t) ~ ; ~ 0 rangle , ldline vec V(t) rdline = A cdot %omega = constante.
c)	vec a(t) = {d vec V(t)} over dt = langle -A_x cdot %omega^2 cdot cos( %omega cdot t) ~ ; ~ - A_y cdot %omega^2 cdot sin( %omega cdot t) ~ ; ~ 0 rangle , vec a(t) = - %omega^2 cdot vec r(t)
Le vecteur accélération est toujours proportionnelle au vecteur position, de sens opposé.
ldline vec a(t) rdline = A cdot %omega^2 = constante.
d)	L'accélération tangentielle est la dérivée de la norme de la vitesse par rapport au temps.
Elle est nulle, car la norme de la vitesse est constante. a_t(t) = 0 [m/s^2] .
L'accélération normale vaut : a_n(t) = ldline vec V(t) rdline^2 over A = A cdot %omega^2 = la norme de l'accélération.
e)	Le rayon de courbure en fonction du temps est donc : %rho(t) = {ldline vec V(t) rdline^2} over {a_n(t)} , %rho(t) = A = constante.
f, g)

 x [cm]
 0
 y [cm]

 5
 5
 -5
 -5

9.	Distance Terre-Lune :	d = 3,844  108 [m].
Période de révolution :	T = 27 jours 7 h 43 min 11,5 [s] = 2,3605915  106 [s].
Vitesse moyenne = {2 cdot %pi cdot d} over T = 1'023 [m/s] .
Accélération moyenne : a = a_n = V^2 over d = 0,00272 [m/s^2]

10.	Distance Terre-Soleil :	d = 1,496  1011 [m].
Période de révolution :	T = 356,256 360 42 jours = 3,1558  107 [s].
Vitesse moyenne = {2 cdot %pi cdot d} over T = 29'785 [m/s] .
Accélération moyenne : a = a_n = V^2 over d = 0,00593 [m/s^2]