1.	Un plot en bois d'une masse de 400 grammes, glisse sur une table horizontale en suivant un MRUA. Il subit une force de frottement qu'il faudra déterminer. Au temps t = 0 [s], il avance à une vitesse de 3,0 [m/s]. 1,2 mètres plus loin, il est arrêté.
a)	Quelle décélération subit-il ?
b)	Quelle force de frottement subit-il ?
c)	Quelle est son énergie cinétique au temps t = 0 [s] ?
d)	Quel est le travail de la force de frottement sur cette distance de 1,2 [m] ?
e)	Quel est la variation d'énergie cinétique entre l'arrêt et le temps t = 0 [s] ?

2.	Un plot en bois d'une masse de 400 grammes, glisse sur une table horizontale en suivant un MRUA sur une distance de 0,40 [m] en subissant une force de frottement de 2,0 [N], puis il suit un autre MRUA sur une distance de 0,8 [m] en subissant une force de frottement de 1,25 [N]. Donc la force de frottement change d’intensité après 0,40 [m].
Au temps t = 0 [s], il avance à une vitesse de 3,0 [m/s].
a)	A quelle vitesse avance-t-il après 0,4 [m] ?
b)	Vérifiez qu'il est à l'arrêt après 1,2 [m] !
c)	Quel est le travail de la force de frottement sur les 0,4 premiers mètres ?
d)	Quel est le travail de la force de frottement sur les 0,8 derniers mètres ?
e)	Quel est le travail de la force de frottement sur cette distance de 1,2 [m] ?
f)	Quelle est la variation d'énergie cinétique entre l'arrêt et le temps t = 0 [s] ?

3.	Dans les trois cas ci-dessous, déterminez de quelle hauteur est tombé un objet de 300 grammes, sachant que sa vitesse juste avant de toucher le sol était de 5,0 [m/s].
cas a) L'objet n'a subi aucune force de frottement.
cas b) L'objet a subi une force de frottement constante de 0,90 [N] durant sa chute.
cas c) L'objet a subi une force de frottement constante de 2,9 [N] durant sa chute.

4.	Un traîneau de 40 [kg] se met à glisser depuis le sommet d’une colline de 30 [m] de haut. Il atteint une vitesse finale de 20 [m/s] au bas de cette colline.
Quelle fraction de l’énergie est dissipée par frottements ?

5.	Soit la barre rigide représentée sur le dessin ci-contre, pouvant tourner autour du point O.
Sachant que le travail fournit par vec F_1 égale celui fournit par vec F_2 , montrez que : F_1 cdot %ll_1 = F_2 cdot %ll_2 .
Plus généralement on a : F_1 cdot %ll_1 cdot sin(%alpha_1) = F_2 cdot %ll_2 cdot sin(%alpha_2) qui s'appelle "le moment d'une force".
dy1 et dy2 sont suffisamment petits, pour qu'on puisse considérer que 1 = 2 = 90°.
vec F_1

 dy1
 1

 1
 2
 dy2

 2
 O

vec F_2 6.	Soit la barre rigide représentée sur le dessin ci-contre, de masse négligeable, muni de masse aux extrémités. Si m1  1 = m2  2, montrez que l'énergie potentielle est minimale lorsque 1 = 2.

 160°
 m1
 2
 1

 1
 2

 O

 m2
C'est la position d'équilibre !