1.	Une bille de 30,0 g est lancée vers le haut d’une hauteur de 2,00 m, avec une vitesse de 10,0 m/s formant un angle de 30,0° avec l'horizontale.
( Lorsqu'on ne parle pas du frottement, il est négligé ! )
a)	A quelle vitesse atteindra-t-elle le sol ?
b)	Quelle sera la composante horizontale de sa vitesse lorsqu'elle atteindra le sol ?
c)	A quelle vitesse vectorielle atteindra t-elle le sol ?

2.	Un cycliste roule à une vitesse de 40,0 [km/h] au départ d'une pente de 5,00°. La force de frottement qu'il subit est constante égale à 15,0 [N]. Le cycliste pédale pour fournir une force constante de 75,0 [N]. La masse du cycliste avec son vélo est de 75,0 [kg].
Le sommet de la pente se trouve à 600 mètres du point de départ.
a)	Quel est le travail de la force motrice sur les 600 mètres ?
b)	Quel est le travail de la force de frottement sur les 600 mètres ?
c)	Quelle est l'énergie cinétique de départ du cycliste avec son vélo ?
d)	A quelle vitesse en [km/h] arrivera-t-il au sommet de la pente ?

3.	On suspend un corps de 2,80 kg avec une corde de 12,0 m. On l'écarte de telle sorte que la corde reste tendue et forme un angle de  = 35,0° avec la verticale.
a)	Quelle force, tangente à l’arc de cercle, est nécessaire pour maintenir le corps dans cette position ?
b)	Quel est le travail de la tension dans la corde lorsqu'on l'amène dans cette position ?
c)	Quel est le travail de la force qu'on a dû exercer pour l'amener dans cette position ?
d)	On le maintient dans cette position durant une minute, quel travail fourni-t-on ?
e)	On lance le corps avec une vitesse initiale de 4,50 [m/s] depuis la position  = 35,0°.
Quelle angle maximale ferra-t-il de l'autre côté ?

4.	Une poulie est suspendue à un plafond. Une autre, de masse M3, peut se déplacer librement. Une masse M2 est attachée à cette poulie, comme le montre le dessin ci-contre.
 M2

M3

Plafond
 M1

Une corde attachée au plafond, descend, passe par la poulie de masse M3, puis par l'autre poulie, puis redescend pour être attachée à une masse M1.
On néglige tout frottement. La corde peut être considérée comme verticale lorsqu'elle ne tourne pas autour des poulies.
a)	Si la masse M1 descend de 3 centimètres, de quelle hauteur monte la poulie M3 et la masse M2 ? Donnez une petite justification !
b)	Si la masse M1 est de 150 grammes et la poulie M3 de 20 grammes, quelle doit être la masse de la poulie M2, pour que le travail de la force de la pesanteur de M1 plus celui de M2 plus celui de M3 soit nul lorsque la masse M1 descend ?
c)	Si M1 = 150 [g], M3 = 20 [g] et M2 = 300 [g], quelle est la variation d'énergie potentielle de tout le système lorsque la masse M1 descend de 3 centimètres ? L'énergie potentielle totale augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?