Dimensions d'une vis et d'un écrou.

Pour une vis M16, donc basée sur un cylindre de 16 mm de diamètre.
Dessin agrandi 20 fois (sauf la distance au centre qui n'est agrandie que 10 fois) :
D = 16 mm = diamètre du cylindre de base d'une vis M16.
R = D / 2 = 8 mm
P = 2 mm = pas du filet de la vis
H = bold { sqrt{ 3 } over 2 cdot P } = 0,866 · P = 1,732 mm
R1 = R - 7 over 8 cdot H + 2 over 8 cdot H = R - 0,5413 · P = 6,9175 mm
Rmin = R - 7 over 8 cdot H = R - 0,7578 · P
En rouge, c'est la vis, en bleu, c'est l'écrou.

 H · 5/8

 H / 8

 H / 4

 H

 Rmin = R - 0,7578 · P

 P

 R1 = R - 0,5413 · P

 P / 4

 R

 60°
 P / 8

Centre

Pour l'impression 3D :
j'additionne 0,1 mm aux "R" de l'écrou, donc le profile de l'écrou est décalé 0,1 mm vers la droite.
je soustrais 0,1 mm aux "R" de la vis, donc le profile de la vis est décalé de 0,1 mm vers la gauche.

 H / 8

 H / 4

 H

 Rmin = R - 0,7578 · P

 P

 R1 = R - 0,5413 · P

 P / 4

 R

 60°
 P / 8

Centre

 Vis
 Écrou
 Trou de l'écrou

Pour une vis M14, donc basée sur un cylindre de 14 mm de diamètre.
D = 14 mm = diamètre du cylindre de base d'une vis M14.
R = D / 2 = 7 mm
P = 2 mm = pas du filet de la vis
H = bold { { sqrt 3 over 2 } cdot P } = 0,866 · P = 1,732 mm
R1 = R - 7 over 8 cdot H + 2 over 8 cdot H = R - 0,5413 · P = 5,9175 mm

Données standards en [mm]
Vis / métrique	D	R	P	R1	P/4	P/8	H	H/2	H/4	Tête hexa
M2	2	1	0,4	0,7835	0,1	0,05	0,346	0,173	0,0865
M2.5	2.5	1,25	0,45	1,006	0,1125	0,05625	0,390	0,195	0,04875
M3	3	1,5	0,5	1,229	0,125	0,0625	0,433	0.2165	0,1083
M4	4	2	0,7	1,621	0,175	0,088	0,606	0,303	0,152
M5	5	2,5	0,8	2,067	0,200	0,100	0,693	0,346	0,173
M6	6	3	1,0	2,459	0,250	0,125	0,866	0,433	0,217
M8	8	4	1,25	3,323	0,313	0,156	1,083	0,541	0,271	13
M10	10	5	1,5	4,188	0,375	0,188	1,299	0,650	0,325	17
M12	12	6	1,75	5,053	0,438	0,219	1,516	0,758	0,379
M14	14	7	2,0	5,917	0,500	0,250	1,732	0,866	0,433
M16	16	8	2,0	6,917	0,500	0,250	1,732	0,866	0,433
M18	18	9	2,5	7,647	0,625	0,313	2,165	1,083	0,541
M20	20	10	2,5	8,647	0,625	0,313	2,165	1,083	0,541
M22	22	11	2,5	9,647	0,625	0,313	2,165	1,083	0,541

Angle entre deux côté = 60°

Pour l'impression d'une vis le rayon est diminué de 0,1 mm.
Pour l'impression d'un écrou, le rayon est augmenté de 0,1 mm, c.f. ci-dessous.

Données pour la vis en [mm]
On diminue de 0,1 [mm] le rayon, pour laisser de la marge entre la vis et l'écrou.
Vis / métrique	Rvis	Rcylindre	P	P / 4	0,542  P / = H 5/8	P/4  7/2 / = Dvis	Tête hexa / non standard
M3	1,42	1,4	0,5	0,13	0,28	0,455
M4	1,92	1,9	0,7	0,18	0,38	0,630
M5	2,42	2,4	0,8	0,20	0,44	0,700
M6	2,92	2,9	1,0	0,25	0,55	0,875
M8	3,92	3,9	1,25	0,32	0,68	1,120	13
M10	4,92	4,9	1,5	0,38	0,82	1,330	17
M12	5,92	5,9	1,75	0,44	0,95	1,540
M14	6,92	6,9	2,0	0,50	1,1	1,750
M16	7,92	7,9	2,0	0,50	1,1	1,750
M18	8,92	8,9	2,5	0,63	1,4	2,205
M20	9,92	9,9	2,5	0,63	1,4	2,205
M22	10,92	10,9	2,5	0,63	1,4	2,205

Angle entre deux côtés = 60°
P = "le pitch de l'Hélice" = "Axe de tangage". C'est le distance entre deux pas de vis.
Il est possible d'arrondir vers le bas de 0,05 [mm] ou 0,1 [mm] la valeur de Rvis.
Par exemple, pour M8, au lieu de 3,9 on peut prendre 3,8.
Pour M10, au lieu de 4,9 on peut prendre 4,8.
Il est possible d'arrondir vers le haut de 0,01 [mm] à 0,05 [mm] la valeur de P/4.
Cela augmentera légèrement la distance Dvis qui n'a pas besoin d'être précise, mais doit rester inférieure à P. Théoriquement, elle vaut P  7 / 8.
5/8 H est la largeur du profil ! 5/8  H Peut être augmenté légèrement.
Rayon du cylindre de départ dans lequel on creusera le profile dessiné en rouge : Rvis - 0,02 [mm].

 5/8 · H

 Dvis

Rvis - 0,5413 · P = Rvis - 5/8 · H

 P / 4

 Rvis

 60°

Centre

Données pour l'écrou en [mm]
On augmente de 0,1 [mm] le rayon, pour laisser de la marge entre la vis et l'écrou.
Vis / métrique	Récrou	Rtrou	P	H 5/8	P/8	Rvis	1,155  H5/8 + P/8 / = Décrou	Tête hexa / non standard
M3	1,6	1,3	0,5	0,32	0,07	1,42	0,44
M4	2,1	1,7	0,7	0,42	0,10	1,92	0,59
M5	2,6	2,1	0,8	0,52	0,10	2,42	0,71
M6	3,1	2,5	1,0	0,62	0,15	2,92	0,87
M8	4,1	3,4	1,25	0,72	0,20	3,92	1,10	13
M10	5,1	4,25	1,5	0,82	0,20	4,92	1,20	17
M12	6,1	5,15	1,75	0,97	0,22	5,92	1,34
M14	7,1	6,0	2,0	1,12	0,25	6,92	1,55
M16	8,1	7,0	2,0	1,12	0,25	7,92	1,55
M18	9,1	7,7	2,5	1,42	0,32	8,92	1,97
M20	10,1	8,7	2,5	1,42	0,32	9,92	1,97
M22	11,1	9,7	2,5	1,42	0,32	10,92	1,97

Angle entre deux côtés = 60°
P = "le pitch de l'Hélice" = "Axe de tangage". C'est le distance entre deux pas de vis.
Il est possible d'arrondir vers le haut de 0,05 [mm] à 0,1 [mm] la valeur de Récrou.
Par exemple, pour M8, au lieu de 4,1 on peut prendre 4,15 ou 4,2.
Pour M10, au lieu de 5,1 on peut prendre 5,15 ou 5,2.
Il est possible d'arrondir vers le haut de 0,01 [mm] à 0,05 [mm] la valeur de P/8.
Cela augmentera légèrement la distance Décrou qui n'a pas besoin d'être précise, mais doit rester inférieure à P. Théoriquement, elle vaut P  3/4.
5/8 H est la largeur du profil ! 5/8  H Peut être augmenté légèrement.
Rayon du trou de départ dans l'écrou dans lequel on creusera le profile :
Rtrou = Rvis – 5/8  H + eps. eps vaut entre 0,1 et 0,2 mm.

 5/8 · H

Rtrou = Récrou - 0,5413 · P = Récrou - 5/8 · H

 Décrou

 Récrou
 60°
 P / 8

Centre